## Slide 1: Programma del corso
Introduzione agli algoritmi
Rappresentazione delle Informazioni
Architettura del calcolatore
Reti di Calcolatori
Elementi di Programmazione

## Slide 2: Evoluzione dei sistemi informatici

## Slide 3: Cos’è una rete?
Insieme di calcolatori autonomi tra loro collegati mediante una rete di comunicazione
Gli utenti sono in grado di interagire in modo esplicito con la rete (ed in alcuni casi sono tenuti a farlo)
I calcolatori connessi alla rete mantengono un certo grado di indipendenza: in caso di guasto o indisponibilità della rete ogni calcolatore continua a funzionare individualmente.

## Slide 4: Cos’è una rete?
Punto di vista logico
  sistema distribuito di dati, risorse di elaborazione ed utenti
Punto di vista fisico
  insieme di hardware, collegamenti, e protocolli che permettono la comunicazione tra macchine remote

## Slide 5: I servizi di una rete
L’utente di un calcolatore in rete può:
  Fruire di risorse informatiche condivise
    stampanti, dischi, calcolatori più potenti, ...
  Scambiare dati e messaggi con utenti di altri calcolatori connessi in rete
    documenti, e-mail, newsgroups, mailing-list, web, ...
  Eseguire applicazioni di uso individuale o di gruppo

## Slide 6: Perché una rete?
Condivisione di risorse
  Riduzione costi
  Affidabilità e disponibilità
Comunicazione fra utenti
  Scambio di informazioni
  Collaborazione a distanza

## Slide 7: Perché una rete?

## Slide 8: Tipi di reti
Parametri utili per definire le
caratteristiche di una rete:
Tecnologia trasmissiva
Scala dimensionale
Topologia

## Slide 9: Tipi di reti (dal punto di vista della tecnologia di comunicazione)
Reti broadcast (multipunto)
  Unico canale di trasmissione condiviso da tutti i calcolatori della rete
  Ogni calcolatore deve essere associato ad un identificatore univoco (indirizzo di rete), associato ad un dispositivo fisico utilizzato per connettersi alla rete
  Un messaggio inviato sulla rete raggiunge tutti i calcolatori della rete, ma solo il calcolatore il cui indirizzo corrisponde a quello presente nel messaggio, lo tratterrà per eleborarlo.

## Slide 10: Tipi di reti (dal punto di vista della tecnologia di comunicazione)
Reti punto a punto
  Più connessioni individuali tra coppie di calcolatori
  Comunicazione tra due calcolatori
    Esiste un canale di trasmissione diretto  lo si usa per la comunicazione
    Non esiste un canale di comunicazione diretto  la comunicazione avviene passando attraverso calcolatori intermedi

## Slide 11: Tipi di reti (dal punto di vista della tecnologia di comunicazione)
In generale…
  Le reti geograficamente localizzate tendono ad essere broadcast
  Le reti geograficamente molto estese tendono ad essere punto a punto

## Slide 12: Tipi di reti (dal punto di vista della loro estensione)
Rete locale (LAN - Local Area Network):
  Di limitata estensione.
  Collega due o più computer in un area non più grande di un edificio.
  Collega computer di un laboratorio, gruppo di lavoro, ufficio, ditta.
Rete metropolitana (MAN - Metropolitan Area Network):
  Collega dispositivi collocati nella stessa area urbana.
  Collega computer di una singola organizzazione nella stessa area urbana (es.: banca con filiali cittadine).

## Slide 13: Tipi di reti (dal punto di vista della loro estensione)
Rete geografica (Wide Area Network):
  Collega dispositivi diffusi in un’ampia area geografica (nazione, continente)
  Trasmissione dati: attraverso messaggi
Rete di reti:
  Collega più reti differenti e singoli calcolatori mediante opportuni elementi di interfaccia
  Può avere estensione mondiale (es.: Internet)

## Slide 14: Tipi di reti (dal punto di vista topologico)
Problema: quanti e quali cavi utilizzare e come disporli per connettere i nodi.
Fattori di scelta:
  Economicità
    Numero e lunghezza dei cavi
  Velocità di comunicazione
    Numero di nodi intermedi
  Affidabilità
    Tolleranza rispetto ai guasti

## Slide 15: Tipi di reti (dal punto di vista topologico)
Lineare
Anello
Stella
Punto-punto
Mista

## Slide 16: Topologia lineare (a bus)
PC1
PC2
PC3
PC4
Fu la prima ad essere utilizzata nel progetto di reti locali
Trasmissioni broadcast che condividono un unico canale di trasmissione
Richiede un mezzo trasmissivo intrinsecamente bidirezionale
E’ necessario risolvere conflitti tra le risorse che vogliono accedere contemporaneamente alla risorsa

## Slide 17: Topologia lineare (a bus) Ethernet
Ethernet è il tipo di rete locale più diffuso.
  Qualsiasi computer di qualsiasi tipo prevede la possibilità di usare una scheda Ethernet per connettersi alla rete locale
Metodo di accesso
  Quando un computer vuole comunicare invia il segnale sul cavo di collegamento
  Se si verifica un conflitto (due computer hanno tentato di comunicare contemporaneamente) i due computer si fermano e aspettano per un tempo T casuale, poi riprovano.
Velocità di trasmissione: 100 Megabit/sec

## Slide 18: Topologia lineare (a bus)
Vantaggi
  Semplicità  facile gestione e manutenzione
  Flessibilità  facile connessione di stazioni alla rete
  Bassi costi
  Affidabilità
Svantaggio
  Tutte le stazioni dipendono da un solo mezzo trasmissivo condiviso: le prestazioni possono divenire un fattore critico nel momento di traffico elevato: non è garantita la consegna del messaggio entro un certo intervallo di tempo

## Slide 19: Topologia ad anello
PC2
PC3
PC4
PC1
Connessione circolare punto-a-punto tra tutte le stazioni collegate
L’informazione transita in una direzione e viene ricevuta a turno da ogni stazione, che verifica se essa è destinataria del messaggio; in caso negativo la stazione rigenera il segnale e lo trasmette alla stazione successiva

## Slide 20: Topologia ad anello
La tecnica token-ring viene usata per la comunicazione tra gli elaboratori
  Un token (un gruppo di byte) viene continuamente passato da un computer all’altro
  Un computer può trasmettere sulla rete solo quando e’ in possesso del token.

## Slide 21: Topologia ad anello
Vantaggio
  Costo ridotto
Svantaggi
  Limitata flessibilità: l’aggiunta di una nuova stazione comporta l’apertura dell’anello  sospensione attività per il tempo necessario all’inserimento;
  Affidabilità della rete: dipende dall’affidabilità di tutte le stazioni collegate; se una di esse ha un malfunzionamento l’anello si interrompe.

## Slide 22: Topologia a stella
Le connessioni fanno capo ad un unico nodo centrale :
HUB (dispositivo hardware specializzato che smista le comunicazioni dei computer)
Consente un controllo centralizzato delle comunicazioni
PC2
PC1
PC4
PC3
hub

## Slide 23: Topologia a stella
Vantaggi
  Costo
  Prestazioni elevate, grazie alle connessioni punto a punto dedicate
  Facilità di controllo centralizzato del server
  Semplicità del protocollo di comunicazione
Svantaggi
  Possibilità di sovraccarico in caso di traffico elevato, con possibilità di blocco delle comunicazioni
  Dipendenza dall’affidabilità del server, dato che un suo guasto blocca l’intera rete.

## Slide 24: Topologia punto a punto
PC1
PC2
PC3
PC4
Ottima tolleranza ai guasti ma altissimi costi per i collegamenti.
Utilizzabile solo per reti con pochissimi nodi.

## Slide 25: Topologia mista
hub

## Slide 26: Condivisione di risorse
In una rete si vogliono condividere le risorse. In una LAN, ad esempio, stampanti, dischi...
Il S.O. deve permettere anche l’uso di quelle risorse che non sono fisicamente collegate al computer su cui si sta lavorando.
I S.O. dei computer in rete devono quindi dialogare fra loro per permettere la condivisione delle risorse.

## Slide 27: Scambio di informazioni
Affinché due calcolatori possano scambiarsi dei dati sono necessari
  un insieme di regole che regolano lo scambio di dati
  un canale fisico di comunicazione tra i due calcolatori
  la componente hardware della comunicazione
  il software per la comunicazione

## Slide 28: Protocolli di comunicazione
Il solo collegamento fisico non è sufficiente per permettere la comunicazione fra calcolatori
Nella comunicazione tra calcolatori, è necessaria la presenza di uno strato software che consenta lo scambio di dati sulla base di un protocollo
un protocollo di comunicazione è un insieme di regole e convenzioni che controllano lo scambio di informazioni in una comunicazione

## Slide 29: Protocolli di comunicazione
I protocolli stabiliscono regole di comunicazione (messaggi consentiti e loro formato):
  A quale velocità avviene l’invio di byte;
  Quali segnali indicano l’inizio e la fine di una trasmissione;
  Quali tecniche si usano per verificare la correttezza dei messaggi;
  Quale segnale indica la corretta ricezione
    del messaggio;

## Slide 30: Protocolli di comunicazione
Come nel caso della codifica dei dati occorre utilizzare degli standard per problemi di compatibilità!
Esempi
  Modello ISO/OSI (Open System Interconnection)
  Modello TCP/IP (standard de facto)

## Slide 31: Mezzi di trasmissione
Per la comunicazione tra calcolatori si possono usare diversi canali fisici di trasmissione
  Mezzi guidati
    Linee fisiche che portano il segnale fino al ricevitore
    Supportano la trasmissione di segnali elettrici oppure ottici
      Segnali elettrici: doppino telefonico o cavo coassiale
      Segnali ottici: fibre ottiche
  Mezzi non guidati
    Irradiazione di segnali elettromagnetici nelle spazio
      Satellite, antenne, infrarossi

## Slide 32: Mezzi guidati
Filamento vetroso di silicio
Fili di rame
Corpo centrale conduttore

## Slide 33: Mezzi non guidati
I segnali vengono trasmessi e ricevuti mediante antenne
  L’antenna del trasmettitore irradia nello
  spazio onde elettromagnetiche che
  l’antenna ricevente capta
  La trasmissione del segnale
  può essere:
    direzionale
    non direzionale

## Slide 34: Cosa influenza la trasmissione?
La capacità del canale (chiamata anche larghezza di banda)
  Quanti bit il canale trasmette nell’unità di tempo;
  Maggiore è la larghezza del canale, maggiore è la
    velocità di trasmissione.
Il grado di attenuazione del segnale
  Limita la distanza percorribile dal segnale;
  Diversi supporti fisici hanno diverse caratteristiche di attenuazione;
  I ripetitori hanno il compito di amplificare e trasmettere il segnale per eliminare l’attenuazione.
Le interferenze tra segnali
  Nei mezzi guidati si può adottare una schermatura del cavo;
  Nei mezzi non guidati il problema è più critico.
Il numero dei ricevitori
  Punto-a-punto: pochi disturbi;
  Multipunto: ogni connessione introduce fenomeni
  di attenuazione e distorsione della linea, riducendo
  la velocità di trasmissione e le distanze coperte.
1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1...

## Slide 35: Aspetti della trasmissione di segnali
Condivisione del canale
Direzione della trasmissione
Trasmissione seriale o parallela
Trasmissione sincrona/asincrona
Trasmissione digitale/analogica

## Slide 36: Condivisione del canale (multiplexing)
Obiettivo: utilizzare un canale fisico come più canali logici, ognuno dei quali dedicato ad una sorgente che trasmette lungo il canale fisico.
  TDM (Synchronous Time-Division Multiplexing)
    Il tempo di trasmissione viene diviso in intervalli di uguale durata
    Ogni sorgente a turno ha la possibilità di inviare i propri dati sul canale
  FDM (Frequency-Division Multiplexing)
    A ogni flusso di dati viene assegnato un diverso spettro di frequenze
    Le diverse trasmissioni possono condividere il canale fisico nello stesso tempo.

## Slide 37: Direzione della trasmissione
Simplex: solo una direzione
(full)-Duplex: entrambe le direzioni contemporaneamente
Half-Duplex: in entrambe
le direzioni, ma non in
contemporanea

## Slide 38: Trasmissione seriale/parallela
Trasmissione di un byte:
  Seriale: se il canale di comunicazione e’ fatto di un solo filo, il byte è trasmesso un bit per volta
  Parallela: se il canale di comunicazione ha 8 fili, possiamo trasmettere gli 8 bit in contemporanea
La trasmissione parallela e’ piu’ veloce, ma piu’ costosa da implementare
  viene usata di solito solo per collegamenti punto a punto e molto corti (es.: computer - stampante)
La trasmissione seriale e’ quella normalmente usata nelle reti, locali e non locali

## Slide 39: Trasmissione sincrona/asincrona
Trasmettitore e ricevitore debbono cooperare:
  I dati vengono tipicamente trasmessi un bit per volta lungo il canale (trasmissione seriale)
  La temporizzazione di questi bit deve essere la stessa tra trasmettitore e ricevitore.
Trasmissione sincrona:
  Trasmettitore e ricevitore devono essere sincronizzati
  Per una corretta ricezione il ricevitore deve conoscere frequenza di trasmissione e durata di un bit
  L’informazione di sincronizzazione può essere contenuta nei dati mediante speciali codifiche.
Trasmissione asincrona:
  Trasmissione di breve durata, un carattere per volta (da 5 a 8 bit)
  Il ricevitore deve re-sincronizzarsi all’inizio di ogni nuovo carattere (segnalato mediante un bit di start)
  La fine di un carattere è poi segnalata da un altro bit di controllo, il bit di stop.

## Slide 40: Trasmissione analogica/digitale
Nelle reti locali, la comunicazione tra due computer passa di solito su cavi dedicati, installati esplicitamente per la rete, e adatti per la trasmissione digitale delle informazioni.
Semplificando un po’, su questi cavi si ha una variazione del livello di tensione fra due valori, che corrisponde alla trasmissione di bit di valore 0 oppure 1.
Per le comunicazioni su lunga distanza, si cerca di sfruttare le reti di comunicazione esistenti, come ad esempio la rete telefonica.
La rete telefonica e’ però fatta per comunicare la voce, cioè un segnale analogico che varia in maniera continua in una banda di frequenze
Sono necessari appositi dispositivi per poter usare la rete telefonica come mezzo di comunicazione tra computer: i modem

## Slide 41: Il modem
COMPUTER
MODEM
Segnale
digitale
MODEM
COMPUTER
Segnale
digitale
Segnale
analogico

## Slide 42: Il modem
Informazione digitale (sequenza di bit)
Segnale analogico (continuo)
Il modem (Modulatore-Demodulatore) trasforma bit in segnali e viceversa

## Slide 43: Il modem
I modem attuali hanno velocità di trasmissione di 14.400, 28.800, 38.400, 56.600 bit/sec
Se due computer comunicano tramite modem, la velocità di comunicazione è sempre quella del modem più lento
Il modem è usato soprattutto per le comunicazioni private
  ad esempio, un utente che si collega ad internet tramite il suo provider
Ormai obsoleti…

## Slide 44: ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line
Modalità di accesso alla normale linea telefonica che assume la condizione di “linea digitale”
La trasmissione è asimmetrica:
il download è molto maggiore dell’upload
(128Kbps/640Kbps ma può arrivare a 1Mbps/20Mbps)
I modem sono in realtà dei processori di segnali digitali o adattatori

## Slide 45: Il canale di comunicazione: linea dedicata/commutata
linea dedicata: la comunicazione avviene lungo un canale (linea fisica o “parte” di essa) dedicato esclusivamente ad essa
  Es: due PC connessi da un cavo
  di comunicazione
linea commutata: il canale viene “costruito” per ogni nuova sessione di comunicazione, collegando singoli tratti di linee dedicate
  Es: comunicazione tra due computer in Internet:
  altri computer fanno da tramite tra i due che
    devono comunicare, ritrasmettendo i loro messaggi

## Slide 46: Il canale di comunicazione: linea dedicata/commutata
Con le linee commutate si riducono i costi
2 modalità:
    commutazione di circuito
    commutazione di pacchetto

## Slide 47: Commutazione di circuito: la rete telefonica
I telefoni di un distretto telefonico fanno capo ad una centrale di smistamento, che comunica con le centrali degli altri distretti.
Quando telefoniamo, la chiamata viene fatta passare attraverso una o più centrali, fino a raggiungere il numero chiamato.
Comunicando fra loro, le centrali costruiscono una connessione diretta fra i due telefoni, che dura tutto (e solo) il tempo della telefonata.

## Slide 48: Commutazione di circuito: la rete telefonica
Quando due telefoni comunicano, la linea e’ occupata: nessuno puo’ chiamare quei telefoni.
Che succede se usiamo una comunicazione a commutazione di circuito su internet?
DISASTRO: qualsiasi servizio offerto sarebbe disponibile ad un solo utente per volta.
  Ad esempio, chi riesce a connettersi ad un sito web lo puo’ usare in esclusiva per tutto il tempo che vuole !!!

## Slide 49: Commutazione di pacchetto
Ogni messaggio e’ diviso in tanti pacchetti numerati di dimensione fissa.
Ogni pacchetto contiene l’indirizzo del computer destinatario e del mittente.
Ogni pacchetto e’ trasmesso separatamente
  Una volta inviato, il mittente se ne disinteressa
Ogni pacchetto fa (virtualmente) una strada diversa per arrivare al destinatario

## Slide 50: Commutazione di pacchetto
I pacchetti non arrivano necessariamente nello stesso ordine con cui sono stati inviati
  Il destinatario aspetta di aver ricevuto tutti i pacchetti per ricomporli e ricostruire il messaggio
Ogni pacchetto occupa il mezzo di trasmissione e la scheda di rete per un tempo molto breve
  Si ha un effetto di parallelismo: ogni computer può essere coinvolto contemporaneamente in più comunicazioni

## Slide 51: Commutazione di pacchetto
A
B
Y
Z
X
W
2
2
1
1
1
A
2
2

## Slide 52: Commutazione di pacchetto: instradamento (routing)
Come far arrivare i pacchetti a destinazione?
Ogni nodo della rete mantiene una tabella che indica a quale/quali vicini ritrasmettere un pacchetto non destinato a lui, in base all’indirizzo di destinazione del pacchetto
La scelta del nodo a cui inoltrare il pacchetto dipende anche da situazioni temporanee di carico della rete, guasti, ecc.

## Slide 53: Linea dedicata/commutata: un esempio
Nel collegamento ad Internet col telefono
  dal PC al provider è in corso una comunicazione a commutazione di circuito
    la linea e’ occupata, perchè si sta effettuando una chiamata telefonica
  dal provider verso qualsiasi punto di Internet al quale decidete di collegarvi, la comunicazione è a commutazione di pacchetto