## Slide 1: Programma del corso
Introduzione agli algoritmi
Rappresentazione delle Informazioni
Architettura del calcolatore
Reti di Calcolatori (Reti Locali, Internet)
Elementi di Programmazione

## Slide 2: Codifica dell’informazione
Il calcolatore memorizza ed elabora vari tipi di informazioni
  Numeri, testi, immagini, suoni
Occorre rappresentare tale informazione in formato facilmente manipolabile dall’elaboratore

## Slide 3: Rappresentazione delle informazioni
Idea di fondo
usare presenza/assenza di carica elettrica
usare passaggio/non passaggio di corrente/luce
Usiamo cioè una rappresentazione binaria (a due valori) dell’informazione
L’unità minimale di rappresentazione è il BIT (BInary digiT – cifra digitale): 0 o 1

## Slide 4: Informazioni complesse
Con 1 bit rappresentiamo solo 2 diverse informazioni:
si/no - on/off - 0/1
Mettendo insieme più bit possiamo rappresentare più informazioni:
00 / 01 / 10 / 11
Informazioni complesse si memorizzano come sequenze di bit

## Slide 5: Informazioni complesse
Per codificare i nomi delle 4 stagioni bastano 2 bit
Ad esempio:
  0 0 per rappresentare Inverno
  0 1 per rappresentare Primavera
  1 0 per rappresentare Estate
  1 1 per rappresentare Autunno
Quanti bit per codificare i nomi dei giorni della settimana?

## Slide 6: Informazioni complesse
In generale, con N bit, ognuno dei quali può assumere 2 valori, possiamo rappresentare 2N informazioni diverse (tutte le possibili combinazioni di 0 e 1 su N posizioni)
viceversa
Per rappresentare M informazioni dobbiamo usare N bit, in modo che 2N >= M

## Slide 7: Esempio
Per rappresentare 57 informazioni diverse dobbiamo usare gruppi di
almeno 6 bit. Infatti:
26 = 64 > 57
Cioè un gruppo di 6 bit può assumere
64 configurazioni diverse:
000000 / 000001 / 000010 …/ 111110 / 111111

## Slide 8: Il Byte
Una sequenza di 8 bit viene chiamata Byte
  0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 1
  .....
byte = 8 bit = 28 = 256 informazioni diverse
Usato come unità di misura per indicare
  le dimensioni della memoria
  la velocità di trasmissione
  la potenza di un elaboratore
Usando sequenze di byte (e quindi di bit) si possono rappresentare caratteri, numeri immagini, suoni.

## Slide 9: Altre unità di misura
KiloByte (KB), MegaByte (MB), GigaByte (GB)
Per ragioni storiche in informatica Kilo, Mega, e Giga indicano però le potenze di 2 che più si avvicinano alle corrispondenti potenze di 10
Più precisamente
  1 KB = 1024 x 1 byte = 210 ~ 103 byte
  1 MB = 1024 x 1 KB = 220 ~ 106 byte
  1 GB = 1024 x 1 MB =230 ~ 109 byte
I multipli del byte vengono utilizzati come unità di misura per la capacità della memoria di un elaboratore

## Slide 10: Il sistema decimale
10 cifre di base: 0, 1, 2, …, 9
Notazione posizionale: la posizione di una cifra in un numero indica il suo peso in potenze di 10. I pesi sono:
  unità = 100 = 1 (posiz. 0-esima)
  decine = 101 = 10 (posiz. 1-esima)
  centinaia = 102 = 100 (posiz. 2-esima)
  migliaia = 103 = 1000 (posiz. 3-esima)
  … .. .. .. .. .. ...

## Slide 11: Esempio di numero rappresentato in notazione decimale
Il numerale 2304 in notazione decimale
(o in base 10) rappresenta la quantità:
2304 = 2*103 + 3*102 +0*101 + 4*100 =
2000 + 300 + 0 + 4 = 2304 (numero)
Nota: numero e numerale qui coincidono, perché il sistema decimale e quello adottato come sistema di riferimento.

## Slide 12: Il sistema binario
2 Cifre di base: 0 e 1.
Notazione posizionale: la posizione di una cifra in un numero binario indica il suo peso in potenze di 2. I pesi sono:
  20 = 1 (posiz. 0-esima)
  21 = 2 (posiz. 1-esima)
  22 = 4 (posiz. 2-esima)
  23=8; 24=16; 25=32; 26=64; 27=128; 28=256; 29=512; 210 = 1024; 211=2048, 212=4096;...

## Slide 13: Esempio di numero rappresentato in notazione binaria
Il numerale 10100101 in notazione binaria (o in base 2) rappresenta la quantità:
10100101
1*27+0*26+1*25+0*24+0*23+1*22+0*21+1*20
128 + 0 + 32 + 0 + 0 + 4 + 0 + 1 =
165 (numero)

## Slide 14: Il numero più grande rappresentato con N cifre
Sist. Decimale = 99…99 = 10N - 1
Sist. Binario= 11..11 = 2N - 1
Esempio: 11111111 (8 bit binari) = 28 -1 = 255. Per rappresentare il n. 256 ci vuole un bit in più: 100000000 = 1*28 = 256.

## Slide 15: Quindi…
Fissate quante cifre (bit) sono usate per rappresentare i numeri, si fissa anche il numero più grande che si può rappresentare:
  con 16 bit: 216 - 1 = 65.535
  con 32 bit: 232 - 1 = 4.294.967.295
  con 64 bit: 264 - 1 = circa 1,84 * 1019

## Slide 16: Conversione da base 2 a base 10
Basta moltiplicare ogni bit per il suo peso e sommare il tutto:
Esempio:
10100
1*24 + 0*23 + 1*22 + 0*21 + 0*20 =
16 + 4 = 20
la conversione e’ una somma di potenze
(N.B. se il numero binario termina per 1 e’ dispari altrimenti e’ pari).

## Slide 17: Conversione da base 10 a base 2
Dividere il numero per 2 ripetutamente finche` il risultato non e` 0
Scrivere i resti in ordine inverso.
Esempio: conversione del numero 12
Divisioni: 12/2 = 6/2 = 3/2 = 1/2 = 0
Resti: 0 0 1 1
12 = 1100

## Slide 18: Conversione da base 10 a base 2 - Esempio

## Slide 19: Conversione da base 10 a base 2
Idea di fondo: usare le potenze di 2 che, sommate, danno il numero N da convertire:
  Prendere le potenze di 2 <= di N nell’ordine dalla più grande alla più piccola (cioè 20)
  Associare il bit 1 alle potenze che vengono usate nella somma per ricostruire N
  Associare il bit 0 alle potenze non usate.

## Slide 20: Esistono anche altre basi di numerazione
CODICE OTTALE
  cifre: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
  10 (ottale) = 8 (decimale)
CODICE ESADECIMALE
  cifre: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F
  10 (esadecimale) = 16 (decimale); B = 11; 2B=2*161+B*160 = 32+11 = 43

## Slide 21: Rappresentazione di numeri positivi e negativi
Il bit più a sinistra rappresenta il segno del numero:
0 = ‘+’ 1 = ‘-’
1101 = -5
E’ indispensabile indicare il numero N di bit utilizzati:
  1 bit per il segno e N-1 bit per il modulo
Con un byte possiamo rappresentare tutti i numeri compresi tra
+127 (01111111) e –127 (11111111)
  In generale con N bit si rappresentano i valori da
    - 2N-1 - 1 a +2N-1 - 1

## Slide 22
Se N sono i bit da utilizzare e x il numero da rappresentare si utilizza il valore binario pari a
2N + x
Es. con 4 bit
+7 = 24 + 7 = 16 + 7 = 23 = 10111 = 0111
-7 = 24 - 7 = 16 - 7 = 9 = 1001
Rappresentazione di numeri positivi e negativi Complemento a 2

## Slide 23: Rappresentazione di numeri positivi e negativi - Complemento a 2
In alternativa, per i numeri negativi si eseguono i seguenti passi:
  Si rappresenta in binario il corrispondente numero positivo
  Si invertono tutti i bit
  Si aggiunge 1
Es. con 4 bit il numero –7: +72 =0111 => 1000+1=1001 = -72

## Slide 24: Complemento a 2 - Addizione
Il segno viene determinato automaticamente!
Es: 15 – 5 (utilizzando 8 bit)
Faccio la somma “normalmente”
1 1111 111 (riporto)
0000 1111 (15)
1111 1011 (-5)
===========
1 0000 1010 (10)
NB: Si ignora il bit di overflow !

## Slide 25: Rappresentazione di numeri frazionari in Virgola fissa
Un numero frazionario è rappresentato come una coppia di numeri interi: la parte intera e la parte decimale.
12,52 <12; 52>
<1100; 110100>

## Slide 26: Numeri in virgola mobile (Floating point)
Idea: 12,52 = 1252/100 = 1252 * 10-2
Un numero decimale è rappresentato come un intero moltiplicato per una opportuna potenza di 10, cioè con una coppia:
<1252; -2>
mantissa esponente

## Slide 27: Numeri floating point
E’ necessario stabilire quanti bit assegnare alla mantissa e all’esponente.
Ad esempio, con 16 bit a disposizione possiamo usarne 12 per la mantissa e 4 per l’esponente
(in realtà dovremmo anche tener conto dei segni)

## Slide 28: Numeri floating point
Con lo stesso metodo possiamo rappresentare numeri molto grandi. Ad esempio, con 8 bit:
5 bit di mantissa: 11111 = 31
3 bit di esponente: 111 = 7
11111111 = 31 * 107 = 310 milioni
Mentre, con la notazione classica, con 8 bit
rappresentiamo al massimo il n. 255

## Slide 29: Numeri floating point
Ma allora, perchè non usare sempre la notazione floating point?
Perchè si perde in precisione
Esempio: 5 cifre (decimali) : 4 per la mantissa, 1 per l’esponente. Rappresentare
312,45
<3124; -1> = [312,4 .. 312,5]???

## Slide 30: Numeri floating point
Quindi: possiamo rappresentare numeri molto grandi o con molti decimali al costo di una perdita di precisione
Perchè? Perchè i computer permettono solo rappresentazioni finite, e così dobbiamo approssimare alcuni numeri (ad esempio gli irrazionali), ma anche immagini e suoni

## Slide 31: La Codifica dei Caratteri
A B ... a b .... & % $ ...

## Slide 32: Codici per i simboli dell’alfabeto
Per rappresentare i simboli dell’alfabeto anglosassone (0 1 2 ... A B ... A b ...) bastano 7 bit
  Nota: B e b sono simboli diversi
  26 maiuscole + 26 minuscole + 10 cifre + 30 segni di interpunzione+… -> circa 120 oggetti
Per l’alfabeto esteso con simboli quali &, %, $, ... bastano 8 bit come nella codifica accettata universalmente chiamata ASCII esteso
Per manipolare un numero maggiore di simboli si utilizza la codifica UNICODE a 16 bit

## Slide 33: Codifica ASCII
La codifica ASCII (American Standard Code for Interchange Code) utilizza codici su 7 bit
(27 = 128 caratteri diversi)
Ad esempio
  1 0 0 0 0 0 1 rappresenta A
  1 0 0 0 0 1 0 rappresenta B
  10 0 0 0 1 1 rappresenta C
Le parole si codificano utilizzando sequenze di byte
  1000010 1000001 1000010 1000001 B A B A

## Slide 34: Altri codici di codifica
ASCII ESTESO
  Usa anche il primo bit di ogni byte
  256 caratteri diversi
  non è standard (cambia con la lingua usata)
UNICODE
  standard proposto a 16 bit (65.536 caratteri)
EBCDIC
  altro codice a 8 bit della IBM (quasi in disuso)

## Slide 35: ASCII esteso

## Slide 36: Numeri in ASCII
Le cifre 0..9 rappresentate in Ascii sono simboli o caratteri NON quantità numeriche
Non possiamo usarle per indicare quantità e per le operazioni aritmetiche. (Anche nella vita di tutti giorni usiamo i numeri come simboli e non come quantità: i n. telefonici)