## Slide 1: Il processore - CPU (CENTRAL PROCESSING UNIT)

## Slide 2: Funzionamento
Programmi e dati risiedono in file memorizzati in memoria secondaria.
Per essere eseguiti (i programmi) e usati (i dati) vengono copiati nella memoria primaria.
La CPU e’ in grado di eseguire le istruzioni di cui sono composti i programmi

## Slide 3: Funzionamento
RAM
HARD DISK
programma
programma
copia il programma in RAM
esegui le istruzioni del programma
CPU

## Slide 4: Il processore - CPU (CENTRAL PROCESSING UNIT)
Si occupa di eseguire i programmi
I programmi che la CPU è in grado di eseguire sono scritti in linguaggio macchina
Istruzioni macchina:
Codice istruzione | argom. 1 | argom. 2
16 o 32 bit di lunghezza
gli argomenti possono mancare

## Slide 5: Un programma in linguaggio macchina (ASSEMBLER)
LOAD 3568 R1
LOAD 3574 R2
ADD R1 R2
STORE R1 3568
JUMP 1000
…….
1000
STORE R1 3568
1004
1008
1012
1016

## Slide 6: Il set di istruzioni macchina
Ogni tipo di processore e’ in grado di eseguire un numero limitato (40/100) di istruzioni
Combinando in modo diverso sequenze anche molto lunghe di istruzioni (i programmi) si possono far fare al computer tantissime cose completamente diverse

## Slide 7
Il set di istruzioni macchina
Istruzioni per l’elaborazione dei dati
  aritmetiche
  logiche (AND, OR, NOT)
  relazionali (maggiore, minore, uguale, ...)
Controllo del flusso delle istruzioni
  sequenza
  selezione
  ciclo
Trasferimento di informazioni
  dati ed istruzioni fra CPU e memoria
  dati fra CPU e dispositivi di I/O (tramite interfacce)

## Slide 8
Struttura del processore
CU
Memoria
centrale

## Slide 9: Le componenti della CPU: LA CONTROL UNIT (CU)
L’unità di controllo del processore esegue una istruzione svolgendo le seguenti tre operazioni di base
  Fetch (lettura)
  Decode (decodifica)
  Execute (esecuzione)
Un programma è eseguito reiterando il ciclo fetch-decode-execute (ciclo macchina) per eseguire ordinatamente le sue istruzioni

## Slide 10: Frequenza di clock
La frequenza con cui si eseguono i cicli di esecuzione è scandita dal clock (orologio interno)
  ad ogni impulso di clock l’unità di controllo esegue un ciclo di esecuzione
  la velocità di elaborazione di un microprocessore dipende dalla frequenza del suo clock (300, 400,... MHz) (es.: 300 milioni di cicli al secondo). Attualmente si parla di GHz.

## Slide 11: Le componenti della CPU: I REGISTRI
piccole unita’ di memoria (2, 4, 8 byte) con tempi di accesso molto piu’ bassi delle celle della memoria primaria
Ospitano le informazioni necessarie per eseguire l’istruzione corrente
In numero molto limitato (10, 20, 64) si dividono in registri speciali e generali

## Slide 12: Le componenti della CPU: I REGISTRI SPECIALI
Il Program Counter (PC)
  contiene l’indirizzo in memoria centrale della prossima istruzione da eseguire.
  All’inizio dell’esecuzione di un programma viene caricato con l’indirizzo della prima istruzione di quel programma.
  Ad ogni istruzione eseguita il PC viene modificato per contenere l’indirizzo della istruzione successiva

## Slide 13: Le componenti della CPU: I REGISTRI SPECIALI
L’Instruction Register (IR)
  contiene l’istruzione correntemente in esecuzione
  la CU legge l’istruzione contenuta nell’instruction register e la esegue
IL Registro di stato (PSW)
  descrive lo stato corrente della esecuzione
  segnala eventuali errori (ad es.: overflow)

## Slide 14: Le componenti della CPU: I REGISTRI SPECIALI
Registro Indirizzi Memoria (MAR)
  contiene l’indirizzo della cella da cui leggere o in cui scrivere un dato
Registro dati Memoria (MDR)
  contiene il dato letto dalla memoria o da scrivere in memoria

## Slide 15: Le componenti della CPU: I REGISTRI GENERALI
I registri generali
  in numero di 8, 16, 64
  sono usati come memorie temporanee per contenere gli operandi delle istruzioni e i risultati parziali durante l’esecuzione delle istruzioni.

## Slide 16: Le componenti della CPU: ARITHMETIC-LOGIC UNIT (ALU)
Si occupa di eseguire le operazioni di tipo aritmetico/logico: somme, confronti…
preleva gli operandi dai / deposita il risultato delle operazioni nei: registri generali
A volte e’ affiancata da un
co-processore matematico

## Slide 17
Le componenti della CPU: ARITHMETIC-LOGIC UNIT (ALU)

## Slide 18: Le componenti della CPU: LA CONTROL UNIT (CU)
L’unità di controllo del processore (CPU) esegue una istruzione svolgendo le seguenti tre operazioni di base:
  Fetch (lettura)
  Decode (decodifica)
  Execute (esecuzione)
Un programma è eseguito reiterando il ciclo fetch-decode-execute (ciclo macchina) per eseguire ordinatamente le sue istruzioni
Notes: <number>

## Slide 19: Il ciclo Fetch-Decode-Execute

## Slide 20
Ciclo fetch-decode-execute
1) FETCH:
  si accede alla prossima istruzione, riferita dal registro contatore dell’istruzione (PC)
  si porta tale istruzione dalla memoria centrale al Registro Istruzioni (IR)

## Slide 21: Ciclo fetch-decode-execute
2) DECODE: decodifica dell’istruzione
  si individua il tipo dell’operazione e gli operandi (dati) usati
  si trasferiscono i dati nei registri opportuni

## Slide 22: Ciclo fetch-decode-execute
3) EXECUTE: esecuzione dell’istruzione
  si incrementa il registro contatore dell’istruzione (PC)
  ciascuna azione viene richiesta al componente opportuno

## Slide 23: MEMORIA CACHE
Livello di memoria intermedio tra i registri e la ram.
Per memorizzare i dati usati piu’ spesso senza doverli recuperare in memoria
64, 128, 256, 512KB, 1MB, 2MB
Interna o esterna alla CPU
Influisce moltissimo sulle prestazioni e il costo della CPU (e quindi del computer)
I computer attuali hanno spesso più livelli di cache

## Slide 24: MEMORIA CACHE
RAM
HARD DISK
programma
programma
copia il programma in RAM
per l'esecuzione
esegui le istruzioni del programma
CPU
CACHE
gram
copia un pezzettino di programma
e dei dati in cache
registri

## Slide 25: Memorie di un computer
Registri < 1 KByte 100 * picosecondi
Cache < 1 MByte nanosecondi
RAM < 4 Gbyte 10 * nanosec
Hard disk > 40 GByte 10 * microsec.
Dischi ottici 650MB-17GB micro/millisecondi
Nastri > 10 GByte 10 * millisecondi

## Slide 26: Gerarchia delle memorie

## Slide 27: Bus di sistema
Interconnette CPU, memorie ed interfacce verso dispositivi periferici (I/O, memoria di massa, ...)
Collega due unità funzionali alla volta
  una trasmette e l’altra riceve
Il trasferimento dei dati avviene sotto il controllo della CPU

## Slide 28: Bus di sistema
Il bus trasporta dati, indirizzi e comandi
Componenti del bus (sottogruppi di linee):
  Bus dati (data bus)
  Bus indirizzi (address bus)
  Bus comandi (command bus)
Bus dati (data bus)
  Serve per trasferire dati
    tra la memoria centrale ed il registro dati (MDR) della CPU
    tra periferiche e CPU (o memoria centrale)
  Bidirezionale

## Slide 29: Bus di sistema
Bus indirizzi (address bus)
  Serve per trasmettere il contenuto del registro indirizzi (MAR) alla memoria (o ad una periferica)
    si seleziona una cella per successive operazioni di lettura o scrittura
  Unidirezionale
Bus comandi (command bus)
  Serve per inviare comandi
    verso la memoria (es: lettura o scrittura)
    o verso una periferica (es. stampa verso la stampante / interfaccia)
  Unidirezionale

## Slide 30: Caratteristiche dei microprocessori
repertorio di istruzioni
  L’insieme delle istruzioni che costituiscono il linguaggio macchina del processore
frequenza di clock
  l’esecuzione di una istruzione può richiedere più cicli macchina
ampiezza del bus
  numero di bit nel bus interno del processore
co-processori
  processori specializzati per operazioni complesse (es: co-processore matematico)
memoria cache
  una memoria veloce locale al processore, che consente di accedere più velocemente ai dati da elaborare

## Slide 31: Dispositivi di input/output (I/O, PERIFERICHE)
Terminali. Tastiera + Video:
  risoluzione, dimensione in pollici,…
Stampanti:
  ad aghi, a getto, d’inchiostro, laser,…
Modem: per collegarsi in rete
Scanner: per digitalizzare le immagini

## Slide 32
Dispositivi di Input
Tastiera
Mouse
Joystick
trackball
Touch pad
Penna ottica
Scanner
Webcam
Fotocam. Dig.
Microfono
Schermi touch screen
Tavoletta grafica

## Slide 33
Dispositivi di Output
Monitor
Cuffie
Plotter
Stampante
Casse acustiche
Videoproiettore

## Slide 34
Piastra madre

## Slide 35: SOFTWARE
Notes: <number>

## Slide 36: I programmi (il software!!!)
Il computer e’ programmabile. Usando programmi (sequenze di istruzioni) diversi, gli facciamo fare cose diverse
Software:
  Assolutamente immateriale
  Memorizzato su supporti magnetici, ottici, o di altro genere
  Dice al computer “cosa fare”
Notes: <number>

## Slide 37: Il software di base
Dobbiamo impartire ordini al computer usando solo il codice binario?
Ovviamente no: alcuni programmi (il software di base – sistema operativo) rendono il computer più “facile da usare”
Questi programmi virtualizzano il computer, per andare incontro alle esigenze dell’utente, che può così ignorare i dettagli implementativi
Notes: <number>

## Slide 38: Il Sistema Operativo
E’ di gran lunga il programma più importante che gira sul computer
Senza il Sistema Operativo (S.O.) il computer sarebbe scomodissimo e complicatissimo da usare
Permette di sfruttare le risorse del computer in modo semplice e intuitivo (si pensi ad esempio alle interfacce grafiche)
  Permette di eseguire programmi senza preoccuparsi di come questo avvenga all’interno del computer
Notes: <number>

## Slide 39: Cosa fa il sistema operativo?
Nasconde la macchina fisica all’utente
Gestisce in modo efficiente le risorse del computer: cpu, memoria, periferiche
Interpreta i comandi dell’utente: movimenti del mouse, click,
Fa eseguire i programmi (le applicazioni)
Notes: <number>

## Slide 40: Strati del sistema operativo (semplificato)
INTERFACCIA COMANDI
GESTIONE MEMORIA/RISORSE
KERNEL
Notes: <number>

## Slide 41: Tipi si sistemi operativi
Mono-utente o Multi-utente (Mono/multi-user)
Mono o Multi-programmati (Mono/multi-tasking)
Distribuiti (o di rete)
Notes: <number>

## Slide 42: Le funzioni principali dei sistemi operativi
Gestione del processore e dei processi
Gestione della memoria principale
Gestione della memoria virtuale
Gestione della memoria secondaria (il file system)
Notes: <number>