## Slide 1: Programma del corso
Introduzione agli algoritmi
Rappresentazione delle Informazioni
Architettura del calcolatore
Reti di Calcolatori (Reti Locali, Internet)
Elementi di Programmazione

## Slide 2
Un computer è una macchina in grado di accettare informazioni provenienti dall’esterno, di effettuare su di esse operazioni aritmetiche e logiche e quindi di fornire risultati in forma comprensibile.
Per svolgere ciascuna di queste funzioni possiede dei dispositivi idonei.
Calcolatore

## Slide 3: Architettura del calcolatore
studiare l’architettura del calcolatore significa:
  individuare ciascun componente del sistema
  comprendere i principi generali di funzionamento di ciascun componente
  comprendere come le varie componenti interagiscono

## Slide 4: Architettura del calcolatore
La prima decomposizione di un calcolatore è relativa a due macro-componenti:
  Hardware
  Software

## Slide 5: Architettura del calcolatore
L’architettura dell’hardware di un calcolatore reale è molto complessa
La macchina di Von Neumann è un modello semplificato dei calcolatori moderni
  Von Neumann progettò, verso il 1945, il primo calcolatore con programmi memorizzabili anziché codificati mediante cavi e interruttori

## Slide 6: Macchina di Von Neumann
E’ composta da 4 tipologie di componenti funzionali:
unità centrale di elaborazione (CPU)
  esegue istruzioni per l’elaborazione dei dati
  svolge anche funzioni di controllo
memoria centrale
  memorizza e fornisce l’accesso a dati e programmi
interfacce di ingresso e uscita
  componenti di collegamento con le periferiche del calcolatore
bus
  svolge la funzionalità di trasferimento di dati e di informazioni di controllo tra le varie componenti funzionali

## Slide 7: Macchina di Von Neumann

## Slide 8: Macchina di Von Neumann
Il funzionamento di un calcolatore è descrivibile in termini di poche componenti (macro-unità) funzionali
  ogni macro-unità è specializzata nello svolgimento di una tipologia omogenea di funzionalità
  Eccezione: l’unità centrale di elaborazione, che svolge sia funzionalità di elaborazione che di controllo

## Slide 9: Macchina di Von Neumann

## Slide 10: Memorizzazione
Un calcolatore memorizza
  i dati, che rappresentano informazioni di interesse
  i programmi per l’elaborazione dei dati
La memoria è l’unità responsabile della memorizzazione dei dati
Una unità di memoria fornisce due sole operazioni
  memorizzazione di un valore (scrittura)
  accesso al valore memorizzato (lettura)

## Slide 11: Elaborazione
Le istruzioni di un programma corrispondono ad operazioni elementari di elaborazione
  operazioni aritmetiche
  operazioni relazionali (confronto tra dati)
  operazioni su caratteri e valori di verità
  altre operazioni numeriche

## Slide 12: Elaborazione
Un calcolatore sa svolgere poche tipologie di operazioni elementari ma in modo molto efficiente
  un calcolatore può eseguire decine o centinaia di milioni di istruzioni al secondo
L’elaborazione dei dati viene svolta dall’unità aritmetico-logica, che è un componente dell’unità centrale di elaborazione

## Slide 13: Trasferimento
Obiettivo: permettere lo scambio di informazioni tra le varie componenti funzionali del calcolatore
  trasferimento dei dati e delle informazioni di controllo
Due possibili soluzioni
  collegare ciascun componente con ogni altro componente
  collegare tutti i componenti a un unico canale (bus)
L’utilizzo di un bus favorisce la modularità e l’espandibilità del calcolatore

## Slide 14: Controllo
Il coordinamento tra le varie parti del calcolatore è svolto dall’unità di controllo
  è un componente dell’unità centrale di elaborazione
  ogni componente dal calcolatore esegue solo le azioni che gli vengono richieste dall’unità di controllo
il controllo consiste nel coordinamento dell’esecuzione temporale delle operazioni
  sia internamente all’unità di elaborazione sia negli altri elementi funzionali

## Slide 15: Dispositivi di memorizzazione
Memorie d’uso
Ram (Random Access Memory o Memoria ad accesso casuale
Rom (Read Only Memory o memoria di sola lettura; si attiva all’accensione del Computer)
Memorie di Massa
Hard Disk
Floppy Disk
Cd –rom
Unità di Back-up

## Slide 16: Memoria centrale

## Slide 17: Memoria centrale (o principale)
E’ la componente del calcolatore in cui vengono immagazzinati e da cui vengono acceduti i dati e i programmi
E’ la memoria che può essere acceduta direttamente dal processore
  è costituita da sequenze di celle (o locazioni)
  ogni cella può contenere una quantità fissata di memoria (numero di bit), detta parola di memoria

## Slide 18: Memoria centrale
Ogni cella è caratterizzata da
  un indirizzo, che è un numero che identifica la cella e ne consente l’accesso
  un valore, che è la sequenza di bit memorizzata dalla cella
La memoria fornisce le operazioni di
  lettura: consultazione del valore di una cella con un dato indirizzo
  scrittura: modifica del valore di una cella con un dato indirizzo

## Slide 19: Caratteristiche della memoria centrale
capacità
  il numero di bit che possono essere memorizzati, misurati in byte (e multipli del byte)
velocità di accesso
  misura la velocità di esecuzione delle operazioni di lettura/scrittura
volatilità
  indica la capacità di conservare i valori memorizzati in modo permanente o meno

## Slide 20: La memoria centrale
Fisicamente e’ fatta di componenti elettronici (transistors) miniaturizzati
Ogni unità elementare può trovarsi a due diversi livelli di tensione elettrica: ecco il corrispettivo fisico del bit

## Slide 21: Memorie RAM e memorie ROM
Le memorie RAM (random access memory)
  possono essere accedute sia in lettura che in scrittura
  sono volatili (i dati memorizzati vengono persi allo spegnimento del calcolatore)
  sono usate per memorizzare dati e programmi

## Slide 22: Memorie RAM e memorie ROM
Le memorie ROM (read only memory)
  permettono solo la lettura dei dati
  sono persistenti (mantengono il suo contenuto anche quando non c’è alimentazione)
  in questa memoria si trovano i programmi che servono per l’avvio della macchina, i cosiddetti programmi di sistema e il BIOS (Basic Input Output System) sistema di base per il controllo di entrata ed uscita

## Slide 23
Struttura della RAM

## Slide 24: La RAM
Le celle sono numerate in sequenza: il numero di ogni cella costituisce il suo indirizzo
Specificando l’indirizzo di una cella, la CPU e’ in grado di leggere e/o modificare il valore del byte memorizzato in quella cella
Random Access Memory (RAM), perche’ ogni cella e’ indirizzabile direttamente

## Slide 25: Dimensioni della RAM
Spazio di indirizzamento: insieme o numero delle celle indirizzabili direttamente
Il numero di celle indirizzabili e’ una potenza di due. Con:
  16 bit si indirizzano 216 celle = 65.536 celle
  32 bit si indirizzano 232 = 4.294.967.296 celle
  …..

## Slide 26: La RAM
00101111
11001101
01010100
…………..
10000110
0
11111101
1
2
3
65.536
...

## Slide 27: Unità di misura della memoria
Si usano delle unita’ di misura per indicare la dimensione della memoria:
  kilobyte (KB) = 1024 byte (210 byte)
  megabyte (MB) = 1000 KB (220 B)
  gigabyte (GB) = 1 miliardo di byte
Quindi:
  con 16 bit si indirizzano 64KB di memoria
  con 32 bit si indirizzano 4GB di memoria

## Slide 28: Dimensioni tipiche della RAM
Nei Personal computer:
  128, 256, 512 MByte, 1GByte
  una volta era un lusso avere 64 KB
Nei Mainframe/Workstations:
  1, 2, 3.. GByte
Ricordatevi che la memoria e’ espandibile (fino ad un certo limite)

## Slide 29: Altre informazioni sulla RAM: la PAROLA o WORD
La parola (word) di un computer:
  quanti bit possono essere letti/scritti/usati
  dalla CPU con un unico accesso alla memoria
  (16, 32, 64, 128 bit)
Più grande è la parola, maggiore è la potenza del computer

## Slide 30: Proprietà della RAM
Contiene i dati e le istruzioni che devono essere elaborati dalla CPU
La RAM e’ veloce
  per leggere/scrivere una cella ci vogliono, in media 5--30 nanosecondi (millesimi di milionesimi di secondo = 30 * 10-9)
la RAM e’ volatile
  e’ fatta di componenti elettronici, e se togliete l’alimentazione perdete tutto
La RAM e’ costosa (relativamente)
La grandezza della ram viene misurata in megabyte
  maggiore è la quantità di RAM, più spazio sarà disponibile per i dati sui quali può operare la CPU per l’elaboratore

## Slide 31: Memorie secondarie
Memoria secondaria o Memoria di massa
  memorizza grandi masse di dati
  i dati memorizzati sopravvivono all’esecuzione dei programmi.
  non può essere acceduta direttamente dalla CPU
    i dati di una memoria secondaria per essere elaborati dal processore devono passare nella memoria centrale

## Slide 32: Memorie secondarie
Memoria principale Vs. Memoria secondaria
  la memoria secondaria memorizza in modo permanente tutti i programmi e i dati del calcolatore
  la memoria centrale memorizza i programmi in esecuzione e i dati necessari per la loro esecuzione

## Slide 33: Caratteristiche delle memorie secondarie
non volatilità
  i dati memorizzati non si perdono allo spegnimento del calcolatore (perché memorizzati in forma magnetica o ottica anziché elettronica)
grande capacità
  capacità maggiore (anche di diversi ordini di grandezza) rispetto alla memoria centrale
bassi costi
  il costo per bit di una memoria secondaria è minore (di diversi ordini di grandezza) rispetto alla memoria centrale
bassa velocità di accesso
  tempi di accesso maggiori (di qualche ordine di grandezza) rispetto a quelli della memoria principale

## Slide 34: La memoria secondaria
Programmi e dati risiedono normalmente in memoria secondaria.
Quando si lancia un programma questo viene copiato dalla memoria secondaria in memoria primaria. Questa operazione si chiama caricamento.

## Slide 35: Dischi magnetici: l’HARD DISK
E’ fatto di supporti magnetici permanenti, gestiti mediante dispositivi meccanici.
Tempi di accesso dell’ordine dei micro/millisecondi.
Spazio disponibile:
  80, 20, 160, …, 300 Gigabyte
    (una volta era un lusso avere 20 Megabyte)

## Slide 36
Nell’hard disk la memoria e’ organizzata in blocchi di dimensione fissa (512B, 1KB,2KB,..) indirizzabili direttamente
La lettura/scrittura del disco avviene sempre in blocchi, per risparmiare tempo (pensate al tempo perso se si dovesse leggere un byte per volta!)
Il disco e’ quindi formattato in blocchi
Dischi magnetici: l’HARD DISK

## Slide 37: Dischi magnetici: l’HARD DISK
Un disco consiste in un certo numero di piatti con due superfici che ruotano attorno ad un perno centrale
  ogni superficie dispone di una propria testina di lettura / scrittura
Le superfici sono organizzate in cerchi concentrici (tracce) e in spicchi di ugual grandezza (settori)
  un bit corrisponde ad uno stato di polarizzazione (positiva o negativa) del materiale magnetico che costituisce i dischi

## Slide 38: Dischi magnetici: l’HARD DISK
Le tracce equidistanti dal centro formano un cilindro.

## Slide 39: Memoria primaria vs memoria secondaria
RAM HARD DISK
veloce (nanosec) lenta(microsec)
piccola (Megabyte) grande (Gigabyte)
volatile permanente
Notate che, in teoria, il computer potrebbe funzionare con la sola ram o il solo harddisk

## Slide 40: Dischi magnetici: floppy disk
Sono dischi magnetici di piccola capacità, portatili, usati per trasferire informazioni (file) tra computer diversi.
Sono costituiti da un unico disco con due superfici.
Storicamente ne sono stati creati vari tipi identificati dal loro diametro (3.5, 5.25 e 8 pollici).
  oggi sopravvivono solo dischetti
  da 3.5” (1.4 Mbyte)

## Slide 41: Dischi magnetici: zip
Somigliano ai dischetti floppy ma sono un po' più grandi e la forma è un po’ diversa.
Esistono da 100 e 250 MByte e necessitano di un drive apposito, diverso da quello dei floppy.
Sono piuttosto costosi

## Slide 42: Nastri magnetici
Vengono usati dagli amministratori di grandi sistemi di computer per creare periodicamente copie (Backup) del contenuto degli hard disk, in modo da salvare i dati qualora se ne guastasse uno.
Accesso sequenziale: la lettura/scrittura è molto lenta (può richiedere alcune ore), per questo l'operazione di backup viene lanciata tipicamente durante la notte.

## Slide 43: Nastri magnetici
Sono nastri di materiale magnetizzabile raccolti su supporti circolari, o in cassette.
Sul nastro sono tracciate piste orizzontali parallele
  di solito 9 piste, di cui 8 corrispondono ad un byte e la 9a è il bit di parità
I dati sul nastro sono organizzati in zone contigue dette record, separate da zone prive di informazione (interrecord gap)

## Slide 44: Dispositivi ottici
CD-ROM (Compact Disk): sono esattamente gli stessi CD usati per la musica
la sigla ROM (Read Only Memory) indica il fatto che i dati, una volta scritti su CD, sono indelebili e potranno essere soltanto letti
la capacità tipica è di 650 MByte (che nei CD audio corrisponde a 74 minuti di registrazione), ma esistono anche modelli leggermente più capienti.

## Slide 45: Dispositivi ottici
Mini CD: sono CD con diametro ridotto (8 cm) e capacità di 180 MByte o 21 minuti.
Sono perfettamente compatibili con i normali lettori CD (eccetto quelli in cui il CD va inserito attraverso una fessura).
Esistono in commercio anche le CD Card, dischetti di forma rettangolare (!) grandi all'incirca come una carta di credito e con capacità che va da 30 a 80 MByte.

## Slide 46: Dispositivi ottici
DVD (Digital Versatile Disk): Esteriormente sono in tutto simili ai CD-ROM, ma possono contenere da 9 a 17 GByte (cioè fino a 25 volte la capacità di un normale CD).
Sono usati da alcuni anni soprattutto per i film digitali, tuttavia possono benissimo contenere anche i normali dati come i CD-ROM.
Per leggere i DVD occorre un lettore CD appropriato (i normali drive per CD non sono in grado di farlo). Il lettore DVD è invece sempre
in grado di leggere anche i normali CD-ROM.

## Slide 47: Dischi ottici
La superficie di un disco presenta una successione di tratti disposti secondo un’unica traccia a spirale
  pit: tratto di superficie avvallata
  land: tratto di superficie liscia
Il passaggio da pit a land
(e viceversa) rappresenta
1 mentre l’assenza di
variazione rappresenta 0
riflettono raggi luminosi
in modo diverso

## Slide 48: Dispositivi magneto-ottici
MOD (Magneto Optical Disk) sono dischi a supporto magnetico, su cui però la scrittura dei dati può avvenire solo dopo un forte riscaldamento della superficie con un fascio laser.
A temperatura ambiente i dischi magneto-ottici non sono sensibili ai campi magnetici e questo li mette al riparo dalle cancellazioni accidentali.
Esistono in numerosi modelli, con capacità che arriva fino ad alcuni GByte, e richiedono la presenza di un apposito drive.
Costo eccessivo (soprattutto del drive).
Rimangono in uso solo in alcuni sistemi dove è richiesto il frequente salvataggio di una grande quantità di dati
in condizioni di sicurezza (per es. nelle banche)